## Slide 1: Краткая таблица продуктов
股票代码
301391
国际版

## Slide 2
СерияZ
Супервидеопроцессор
Z8
Максимум 6 плат.
Каждая плата поддерживает до 2 каналов с разрешением 4096×2160@60 Hz.
2× HDMI 2.0
2× DP 1.2
2× 12G SDI
HDCP 2.2 2.3 2.2
Максимум 4 платы.
Каждое устройство поддерживает только один тип выходной платы:
1) 4× порта 5G Ethernet
2) 2× оптических порта 10G
3) 2× оптических порта 10G + 2× оптических порта 10G (2 основных и 2 резервных)
Область управления 35.38 миллиона пикселей 17.69 миллиона пикселей 8.8 миллиона пикселей.
4096×2160@60Hz 4096×2160@60Hz 4096×2160@60Hz
4 2 3
Низкая задержка, обрезка, масштабирование, объединение.
Цветокоррекция: 3D LUT, цветовой куб, кривые цвета. 3D LUT, цветовой куб, кривые цвета, коррекция цветового пространства.
Z3
1×HDMI 2.0
1×DP 1.2
1×12G SDI
6× портов 5G Сетевой
3× оптических порта 10G
Вход сигнала
Выход сигнала
Управление по LAN
Разрешение одноканального входа
Управление по USB
Количество окон
Genlock
HDR
5G
Обработка видео
Аутентификация
Z8t
2× HDMI 2.0
2× DP 1.2
2× 12G SDI
1× HDMI 2.1 + 1× DP 1.4 + 1× 12G SDI, каждый с одним LOOP-портом
1× ST 2110 (без сжатия, 4096x2160@60Hz) с одним LOOP-портом）
Максимум 2 платы.
1) 4× порта 5G Сетевой порт
2) 2× оптических порта 10G
3) 4× оптических порта 10G
5G
Низкая задержка, обрезка, масштабирование.
Низкая задержка, обрезка, масштабирование, объединение, слияние сцен, автоматическая настройка частоты кадров.

## Slide 3
 | Z6 PRO-G2 | Z5 | Z4 Pro
Вход сигнала | Максимум 4 платы. Каждая плата может поддерживать 1 поток с разрешением 4096×2160@60 Гц. Варианты включают: 1× HDMI 2.0 + 1× DP 1.2 + 1× 12G SDI, на выбор. | 1×HDMI 2.0 1×DP 1.2 | 1×HDMI 2.0 1×DP 1.2
 |  | 1×12G SDI | 1×12G SDI
Разрешение одного входного потока | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2
Выходной сигнал | 2× оптических порта 10G + 2× оптических порта 10G (2 основных и 2 резервных) | 20×1G Сетевой порт 2×10G оптический порт | 10×1G Сетевой порт 1×10G оптический порт
Область управления | 8.8 миллионов пикселей | 13 миллионов пикселей | 6.5 миллионов пикселей
Видео обработка | Низкая задержка, высокая частота кадров, обрезка, масштабирование, объединение. | Низкая задержка, обрезка, масштабирование, объединение | Низкая задержка, обрезка, масштабирование, объединение
Цветокоррекция | 3D LUT, цветовой куб, цветовые кривые |  | 
Количество окон | 4 | 3 | 3
5G |  |  | 
Genlock |  |  | 
HDR |  |  | 
Управление по USB |  |  | 
Управление по LAN |  |  | 
Аутентификация |  |  | 
СерияZ
Супервидеопроцессор

## Slide 4
X100 Pro
Видеосплиттер
Характеристики корпуса | Модель | Вход Сетевой порт (выход) Оптический порт (выход) |  |  | Видеовыход
 | X100 Pro-2U | 2 платы: 8 каналов | 40 Сетевой порт, 26 миллионов пикселей | 4 основных и 4 резервных оптических порта, 26 миллионов пикселей с соответствующими резервными экземплярами. | 16 каналов с разрешением 1080P
 | X100 Pro-4U | 4 платы: 16 каналов | 40 Сетевой порт, 26 миллионов пикселей | 4 основных и 4 резервных оптических порта, 26 миллионов пикселей с соответствующими резервными экземплярами. | 16 каналов с разрешением 1080P
 | X100 Pro-7U | 8 плат: 32 канала | 80 Сетевой порт, 52 миллиона пикселей | 8 основных и 8 резервных оптических портов, 52 миллиона пикселей с соответствующими резервными экземплярами. | 32 каналов с разрешением 1080P
 | X100 Pro-11U | 16 плат: 64 канала | 180 Сетевой порт, 117 миллионов пикселей | 18 основных и 18 резервных оптических портов, 117 миллионов пикселей с соответствующими резервными экземплярами. | 72 каналов с разрешением 1080P
Плата вывода | Интерфейс | Картинка | Максимальное разрешение
 | 1×HDMI 2.0 |  | 4096×2160@60Hz
 | 4×DVI/4×HDMI |  | 1920×1200@60Hz
 | 8×1G Сетевой порт |  | 5.2 миллиона пикселей
 | 10×1G Сетевой порт |  | 6.5 миллиона пикселей
 | 2×10G Оптический порт (1 основной, 1 резервный) |  | 6.5 миллиона пикселей
Платы предварительного просмотра | 1×HDMI |  | 1920×1080@60Hz
Плата ввода | Интерфейс | Картинка | Максимальное разрешение
 | 1×HDMI 2.0+1×DP 1.2 |  | 4096×2160@60Hz
 | 1×HDMI 2.0/1×DP 1.2 |  | 4096×2160@60Hz
 | 1×12G SDI |  | 4096×2160@60Hz
 | 4×HDMI/4×DVI |  | 1920×1200@60Hz
 | 4×SDI |  | 1920×1080@60Hz
 | 4×VGA/2×VGA+2×CVBS |  | 1920×1200@60Hz
 | 2×IPC |  | 8×3840×2160@30fps

## Slide 5: VX серия Видеопроцессор
Управляющая область
Вход сигнала
Выходной сигнал
HDCP
Максимальное разрешение
Обработка видео
Предустановленные сценарии
Способ управления
Количество окон
Точное управление цветом
Резервное копирование ввода
Экран с поддержкой USB
Синхронизация по фазе
HDR
Аудиоанализ
Источник резервного копирования
Аутентификация
VX20
4096×2160@60Hz
20×1G сетевой порт, 4×10G оптический порт, 1×HDMI 1.3
10×1G сетевой порт, 2×10G оптический порт, 1×HDMI 1.3
6×1G сетевой порт, 2×10G оптический порт, 1×HDMI 1.3
2.2/1.4
4
128
USB/RS232/LAN
Нулевая задержка (режим Bypass), обрезка, переключение, масштабирование
2 × HDMI 2.0(IN&LOOP)
2 × DP
2 × 12G SDI(IN&LOOP)
4 × HDMI 1.4(IN&LOOP)
13.1 миллиона пикселей
VX10
4096×2160@60Hz
2.2/1.4
3
128
USB/RS232/LAN
Нулевая задержка (режим Bypass), обрезка, переключение, масштабирование
1 × HDMI 2.0
1 × HDMI 1.4 (IN&LOOP)
1 × DVI (IN&LOOP)
1 × DVI
1 × 3G SDI (IN&LOOP)
1×10G оптический порт
Тон, насыщенность, контраст, яркость, температура цвета.
6.5 миллиона пикселей
VX6
4096×2160@60Hz
2.2/1.4
3
128
USB/RS232/LAN
Нулевая задержка (режим Bypass), обрезка, переключение, масштабирование
1 × HDMI 2.0
1 × HDMI 1.4 (IN&LOOP)
1 × DVI (IN&LOOP)
1 × DVI
1 × 3G SDI (IN&LOOP)
1×10G оптический порт
Тон, насыщенность, контраст, яркость, температура цвета.
3.93 миллиона пикселей
Тон, насыщенность, контраст, яркость, цветовая температура.

## Slide 6
Cерия Xm
мультимедийное управление
максимальное разрешение | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096 × 2160@60Hz | 4096 × 2160@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz
выход сигнала | 40×1G сетевой порт или 4×10G оптический порт | 26×1G сетевой порт или 3×10G оптический порт | 20×1G сетевой порт или 2×10G оптический порт | 12×1G сетевой порт | 8×1G сетевой порт | 4×1G сетевой порт | 2×1G сетевой порт
способ управления | LAN/USB/RS232/APP | LAN/USB/RS232/APP | LAN/USB/RS232/APP | LAN/USB/RS232/APP | LAN/USB/RS232/APP | USB/RS232 | USB/RS232
Обработка видео | изображение в изображении, обрезка, масштабирование, соединение | изображение в изображении, обрезка, масштабирование, соединение | изображение в изображении, обрезка, масштабирование, соединение | изображение в изображении, обрезка, масштабирование, соединение | изображение в изображении, обрезка, масштабирование, соединение | обрезка, масштабирование | обрезка, масштабирование
Количество окон | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1
преднастроенные сцены | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16
воспроизведение от флеш |  |  |  |  |  |  | 
анализ аудио |  |  |  |  |  |  | 
Резервное копирование |  |  |  |  |  |  | 
 | X40m | X26m | X20m | X12m | X8m | X4m | X2m
Управляющая область | 26.21 миллиона пикселей | 17.03 миллиона пикселей | 13 миллионов пикселей | 7.86 миллиона пикселей | 5.24 миллиона пикселей | 2.6 миллиона пикселей | 1.3 миллиона пикселей
максимальная ширина и высота | максимальная ширина 16384, максимальная высота 8192 | максимальная ширина 16384, максимальная высота 8192 | максимальная ширина 16384, максимальная высота 8192 | максимальная ширина 16384, максимальная высота 8192 | максимальная ширина 16384, максимальная высота 8192 | максимальная ширина 3840, максимальная высота 2000 | максимальная ширина 3840, максимальная высота 2000
 | 1×DP 1.2 | 1×DP 1.2 | 1×DP 1.2 | 1×DP 1.2 | 1×DP 1.2 | 2×HDMI 1.4 | 2×HDMI 1.4
Вход сигнала | 1 ×HDMI 2.0 2×HDMI 1.4 2×DVI 1×USB | 1×HDMI 2.0 2×HDMI 1.4 2×DVI 1×USB | 1×HDMI 2.0 2×HDMI 1.4 2×DVI 1×USB | 1×HDMI 2.0 4×HDMI 1.4 1×USB | 1×HDMI 2.0 4×HDMI 1.4 1×USB | 1×DVI 1×CVBS 1×VGA 1×USB | 1×DVI 1×CVBS 1×VGA 1×USB

## Slide 7
Cерия X
профессиональное управление
 | X20 | X16E | X12 | X7/X6 | X4s/X2s
область управления | 13 миллионов пикселей | 10.48 миллиона пикселей | 7.2 миллиона пикселей | 5.2 миллиона пикселей（X7） | 2.6 миллиона пикселей（X4s）
 |  |  |  | 3.9 миллиона пикселей（X6） | 1.3 миллиона пикселей（X2s）
вход сигнала | 1×DP 1.2/1×HDMI 2.0 | 1×DP 1.2/1×HDMI 2.0 | 3×HDMI 1.4/1×DVI | 1×SDI /1×HDMI 1.4/2×DVI | 1×HDMI 1.4 /2×DVI
 | 2×HDMI 1.4/2×DVI | 2×HDMI 1.4/2×DVI |  |  | 
разрешение входного сигнала | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz
вывод сигнала | 20×1G сетевых портов или 2×10G оптических порта | 16×1G сетевых портов | 12×1G сетевых портов | 8×1G сетевых портов（X7） 6×1G сетевых портов（X6） | 4×1G сетевых портов（X4s） 2×1G сетевых портов（X2s）
HDCP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
обработка видео | обрезка, масштабирование, картинка в картинке, переключение | обрезка, масштабирование, картинка в картинке, переключение | обрезка, масштабирование, картинка в картинке, переключение | обрезка, масштабирование, картинка в картинке, переключение | обрезка, масштабирование, переключение
количество окон | 6 | 6 | 3 | 3 | 1
управление по последовательному порту |  |  |  |  | 
Управление по USB |  |  |  |  | 
Управление по LAN | （Необязательный） |  |  |  | 
аудиоанализ |  |  |  |  | 
резервное копирование |  |  |  |  | 
точное управление цветом |  |  |  |  | 
аутентификация |  |  |  |  | 

## Slide 8
Cерия S
передатчик
вход сигнала
разрешение входного сигнала
выход сигнала 20×1G сетевых портов 6×1G сетевых портов 6×1G сетевых портов 4×1G сетевых портов
регулировка яркости передней панели
область управления
S20
8,8 миллиона пикселей
Ширина составляет 8192 пикселя, максимальная - 8192 пикселя
100Уровень
1×DP 1.2
1×HDMI 2.0
4096×2160@60Hz 1920×1200@60Hz 1920×1200@60Hz 1920×1200@60Hz
S6F
16Уровень
1×DVI+LOOP
1×HDMI 1.4+LOOP
S4
16Уровень
1×DVI+LOOP
1×HDMI 1.4+LOOP
S7
2,3миллионов изображений
Максимальная ширина 4096 пикселей, максимальная ширина 2560 пикселей
16Уровень
1×HDMI 1.4
1×DVI+LOOP
2,3миллионов изображений
Максимальная ширина 4096 пикселей, максимальная ширина 2560 пикселей
2,3миллионов изображений
Максимальная ширина 4096 пикселей, максимальная ширина 2560 пикселей
резервное копирование
Управлениепо последовательному порту
аутентификация
Управление по USB
Управление по LAN
передача аудиосигнала
каскадное соединение

## Slide 9
5G Cерия
Приемная карта
 | HC5 | RV5000
Скорость передачи данных | 5Gb/s | 5Gb/s
Максимальная область управления | 512×512 | 512×512
Тип интерфейса данных | Высокая точность | Высокая точность
Параллельный вывод данных | 32 | 32
Глубина цвета источника | 8bit/10bit/12bit | 8bit/10bit/12bit
Динамическая частота кадров | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz
Точность калибровки | 14bit | 14bit
Многоуровневая калибровка |  | 
Infi-битное расширение уровней серого |  | 
HDR |  | 
Продвинутый ремонт швов |  | 
Замок затвора |  | 
Запись кадра |  | 
Настройка цветового пространства |  | 
Калибровка порядка номеров |  | 
резервное копирование |  | 
Двойное резервное копирование на карты |  | 
Коэффициент резервного копирования коррекции |  | 
Настройки параметров резервного копирования |  | 
Модульная структура |  | 

## Slide 10
i Cерия
Приемная карта
 | i10 | i9+ | i8 | i5+
Максимальная область управления | 512×512 | 512×384 | 512×384 | 512×384
Параллельный вывод данных | 32 | 32 | 32 | 32
Глубина цвета источника | 8bit/10bit/12bit | 8bit/10bit | 8bit/10bit | 8bit
Динамическая частота кадров | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz
Точность калибровки | 14bit | 8bit/14bit | 8bit/14bit | 8bit
Многоуровневая калибровка |  |  |  | 
Infi-битное расширение уровней серого |  |  |  | 
Низкая задержка |  |  |  | 
HDR |  |  |  | 
Продвинутый ремонт швов |  |  |  | 
Настройка цветового пространства |  |  |  | 
Калибровка порядка номеров |  |  |  | 
Двойное резервное копирование на карты |  |  |  | 
резервное копирование |  |  |  | 
Коэффициент резервного копирования коррекции |  |  |  | 
Настройки параметров резервного копирования |  |  |  | 
Модульная структура |  |  |  | 
Модуль искусственного интеллекта |  |  |  | 
Корпусный мониторинг |  |  |  | 
Проверка сетевого кабеля |  |  |  | 

## Slide 11
Серия K
Приемная карта
K5+
K10
512×512
32
8bit/10bit/12bit
14bit
23.976~240Hz
Максимальная область управления
Параллельный вывод данных
Глубина цвета источника
Динамическая частота кадров
Точность калибровки
Коэффициент резервного копирования коррекции
K9+
512×384
32
8bit/10bit
8bit/14bit
23.976~240Hz
K8
512×384
32
8bit/10bit
8bit/14bit
23.976~240Hz
K5+
512×384
32
8bit
8bit
23.976~240Hz
K9+
Проверка сетевого кабеля
Корпусный мониторинг
Модуль искусственного интеллекта
Калибровка порядка номеров
HDR
Продвинутый ремонт швов
Настройка цветового пространства
Низкая задержка
Infi-битное расширение уровней серого
Многоуровневая калибровка
Двойное резервное копирование на картырезервное копирование
Настройки параметров резервного копирования
Модульная структура
резервное копирование

## Slide 12: Классическая серия Приемная карта
5A-75E
32
512×512
5A-75B
16
512×384
E320
32
512×512
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
E120
24
512×384
E80
16
512×256
Максимальная выходная группа данных
область управления
Точность калибровки
普通修缝
Проверка сетевого кабеля
数据偏移
Модульная структура
驱动芯片 市场主流芯片
灰度等级 最高65536级灰度
数据串行传输
扫描Поддержка 1~128之间任意扫描
数据串行传输
扫描Поддержка 1~128之间任意扫描
数据串行传输
扫描Поддержка 1~128之间任意扫描
Сканирование любого числа в диапазоне от 1 до 128
Поддержка сканирования
E320
Лидирующие чипы на рынке
До 65536 оттенков серого
ПоддержкаR1G1B1，R16G16B16
Чип управления
Полноэкранный модуль специальной формы
Уровень серого
Последовательная передача данных
Обычный ремонт швов
Проверка сетевого кабеля
Смещение данных
Модульная структура
Коррекция яркости/цветности

## Slide 13
Серия A
сетевой проигрыватель
 |  | A500 | A200 | A100 | A60
Операционная система |  | Android 13 | Android | Android | Android
Способность к декодированию |  | 8K | 4K | 4K | 4K
Размер（L×W×H） |  | 482.6×327.5×44mm | 234.8×137.4×26mm | 234.8×137.4×26mm | 256.4×127.6×26.2mm
Пространство хранения |  | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB
Расширение внешнего хранилища |  | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб
Выходной порт 10/100/1000 Мбит/с |  | 8каналов | 4каналов | 2каналов | 2каналов
Область управления сетевым портом |  | 5.2 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей | 2.3 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей | 1.3 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей | 1.3 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей
 |  | Максимальная высота 4096 пикселей | Максимальная высота 2560 пикселей | Максимальная высота 2560 пикселей | Максимальная высота 2560 пикселей
Вход HDMI |  |  |  |  | 
Выход HDMI |  | 3840×2160@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 
Управление кластером облачных сервисов |  |  |  |  | 
LAN |  | Гигабит | 100 Мегабит | 100 Мегабит | 100 Мегабит
4G/5G |  |  |  |  | 
WiFi |  |  |  |  | 
Управление Wi-Fi с телефона |  |  |  |  | 
Синхронизация программ |  |  |  |  | 
Внешний датчик |  |  |  |  | 
Воспроизведение потокового медиаконтента |  |  |  |  | 

## Slide 14
 | A40 | A35 | A20 | A4K | A2K
Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android
Способность к декодированию | 4K | 1080P | 720P | 4K | 4K
Размер（L×W×H） | 256.4×127.6×26.2mm | 135.71×125×25.3mm | 235.0×40.0×16.5mm | 215×94×32mm | 108×128×26mm
Пространство хранения | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB
Расширение внешнего хранилища | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб | USB-флэшка, максимальный объем 256 Гб
Выходной порт 10/100/1000 Мбит/с | 1каналов | 1каналов | Нет (встроенный приемник) |  | 
Область управления сетевым портом | 0.65 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей | 0.65 мегапикселя Максимальная ширина 4096 пикселей | 0.13 мегапикселя Максимальная ширина 1024 пикселя |  | 
 | Максимальная высота 2560 пикселей | Максимальная высота 3840 пикселей | Максимальная высота 1024 пикселя |  | 
Вход HDMI |  |  |  |  | 
Выход HDMI |  |  |  | 3840×2160@60Hz | 1920×1200@60Hz
Управление кластером облачных сервисов |  |  |  |  | 
LAN | 100 Мегабит | 100 Мегабит | 100 Мегабит | Гигабит | 100 Мегабит
4G/5G |  |  |  |  | 
WiFi |  |  |  |  | 
Управление Wi-Fi с телефона |  |  |  |  | 
Синхронизация программ |  |  |  |  | 
Внешний датчик |  |  |  |  | 
Воспроизведение потокового медиаконтента |  |  |  |  | 
Серия A
сетевой проигрыватель

## Slide 15: Серия CS мультимедийный сервер управления воспроизведением
股票代码
301391
Спецификация корпуса
CPU
внутренняя память
Графическая карта
Выходной канал
Максимальное выходное разрешение
Тип выходного канала
Дополнительный входной интерфейс
аудио
Приобретение сети NDI
Размер хранения
Синхронизация кадров множественных машин
Сетевой порт
CS16K
5U стоечный корпус
Intel® 16 ядер 32 потока
128 GB
32ГБ видеопамяти
8×4K
8×DP 1.4
16384×4320/60fps
8×12G SDI или 8×HDMI 2.0
5×аудиоразъёмов
1×оптический цифровой аудиовыход S/PDIF
5×аудиоразъёмов
1×оптический цифровой аудиовыход S/PDIF
5×аудиоразъёмов
1×оптический цифровой аудиовыход S/PDIF
1TB（Максимальная конфигурация - до 8tb)
2×USB 2.0；7×USB 3.0
1300 W (Резервное электропитание)
1×10 GbE RJ45
1×1 GbE RJ45
USB-порт
Мощность выхода питания
CS20-8K Pro
4U стоечный корпус
Intel® 24 ядер 32 потока
32 GB
8ГБ видеопамяти
4×4K
3×DP 1.4，1×Type-C
8192×4320/60fps
4×12G SDI или 4×HDMI 2.0
1TB+250GB（Максимальная конфигурация - до 4tb)
2×USB 2.0；8×USB 3.0
850 W
1×2.5 GbE RJ45
(Необязательный)
CS20-8K
4U стоечный корпус
Intel® 16 ядер 24 потока
16 GB
4ГБ видеопамяти
4×4K
4×mDP 1.4
8192×4320/60fps
4×3G SDI или 2×HDMI 2.0
500GB+250GB（Максимальная конфигурация - до 2tb)
2×USB 2.0；8×USB 3.0
650 W
1×2.5 GbE RJ45
CS4K Pro
2U стоечный корпус
Intel® 6 ядер 12 потока
16 GB
4ГБ видеопамяти
2×4K
2×mDP 1.4
8192×2160/60fps
1×DVI или 1×SDI
3×аудиоразъёмов
500GB（Максимальная конфигурация - до 1tb)
2×USB 2.0；4×USB 3.0
250 W
1×1 GbE RJ45
CS4K-G2
2.5U стоечный корпус
Intel® 4 ядер 8 потока
8 GB
Встроенная графика
4×2K或1×4K
4×HDMI 2.0
4096×2160/60fps
1×HDMI 2.0（Стандарт）
2×аудиоразъёмов
500GB（Максимальная конфигурация - до 1tb)
2×USB 2.0；4×USB 3.0
100 W
1×1 GbE RJ45
CS4K
2U стоечный корпус
Intel® 6 ядер 12 потока
8 GB
4ГБ видеопамяти
1×4K
1×mDP 1.4
4096×2160/60fps
1×DVI или 1×SDI
3×аудиоразъёмов
500GB（Максимальная конфигурация - до 1tb)
2×USB 2.0；4×USB 3.0
250 W
1×1 GbE RJ45
Управление EDID
Синхронизация временных кодов
Авторизация GrandShow

## Slide 16
Серия H
Оптический конвертер
Сетевой интерфейс | RJ45 | RJ45 | Neutrik（Совместим с RJ45） | RJ45 | Neutrik RJ45Гигабит Сетевой
Количество сетевых портов | 2 | 10 | 10 | 16 | 10
Скорость сетевого порта | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s
Оптический интерфейс | Оптический интерфейс LC с полным дуплексом | Оптический интерфейс LC с полным дуплексом | Оптический интерфейс LC с полным дуплексом | Оптический интерфейс LC с полным дуплексом | Neutrik opticalCON Совместимый с оптическим интерфейсом LC-LC
Количество оптических портов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Скорость оптического порта | 2.5Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s
Тип оптического волокна | Одномодовый дуплекс | Одномодовый дуплекс | Одномодовый дуплекс | Одномодовый дуплекс | Одномодовый дуплекс
Расстояние передачи | 2km | 2km（Опция на 20 км） | 2km（Опция на 20 км） | 2km（Опция на 20 км） | 2km（Опция на 20 км）
Горячее подключение |  |  |  |  | 
аутентификация
H2F
H16F
H10FN2
H10FN
H10Fix

## Slide 17
Устройство передачи |  | Все модели контроллер | Все модели контроллер
Совместимость | Устройство приема | Все модели приемная карта | Все модели приемная карта
Поддержка внешних устройств |  | Оптические приемопередатчики 1 Гбит/с, 1 Гбит/с коммутаторы и т. д. | Оптические приемопередатчики 1 Гбит/с, 1 Гбит/с коммутаторы и т. д.
Удалённое управление | Удаленное управление питанием | Управление питанием для 4 экранов; Управление питанием для 4 вентиляторов, кондиционеров или других устройств (автоматическое управление включением/выключением на основе мониторинга температуры) | Управление питанием для 4 экранов; Управление питанием для 4 вентиляторов, кондиционеров или других устройств (автоматическое управление включением/выключением на основе мониторинга температуры)
Автоматическая регулировка яркости |  |  | 
 | Контроль температуры |  | 
Мониторинг окружающей среды Контроль влажности |  |  | 
 | Мониторинг дыма | Поддержка（Необязательный） | Поддержка（Необязательный）
Передача звука |  |  | 
Другие функции | Автоматическое отключение при отсутствии сигнала |  | 
Количество интерфейсов реле |  | 8 | 8
 | Централизованное управление |  | 
Размер |  | Длина 149.9 мм, ширина 96.5 мм | 204.6×31×204.5 mm
 | Вес | 180g | 1.01kg
Напряжение питания |  | DC3.8~5.5V | AC 100~240Vширокий диапазон напряжения
Технические характеристики | Номинальное энергопотребление | 4W | 4.65W
Рабочая температура |  | -25℃ до 70℃ | -25℃ до 70℃
 | Температура хранения | -40℃ до 125℃ | -40℃ до 125℃
аутентификация |  | / | 
iM9
Многофункциональная карта/коробка
iM9 Многофункциональная карта
iM9 Многофункциональный блок

## Slide 18
Аксессуары
Датчики
Номинальное напряжение | DC5V | DC5V~DC12V | DC12V | DC12V | 5VDC或12VDC
Диапазон измерений | 0~65535lux | Температура：-40℃~120℃； Влажность：0～100%rh | 0～2000ppm | 0~1000ug/m | 30～120dB
Рабочая температура | -40℃~75℃ | -40℃~120℃ | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | -20℃~75℃
Интерфейс вывода | RS485( Авиационный разъём)/RJ11 | RS485( Авиационный разъём)/RJ11 | RS485( Авиационный разъём)/RJ45 | RS485 | RS485( Авиационный разъём)/RJ45
Протокол связи | MODBUSRTU | MODBUSRTU | MODBUSRTU | MODBUSRTU | MODBUSRTU
Адрес связи |  |  | IP |  | IP
Скорость передачи данных | 19200bit/s | 1200bit/s，2400bit/s，4800bit/s 9600bit/s，19200bit/s | 9600bit/s | 2400bit/s，4800bit/s 9600bit/s | 4800bit/s，9600bit/s，19200bit/s 38400bit/s，57600bit/s，115200bit/s
Среднее энергопотребление | 0.2w | ＜0.1W | 2W | 0.5W | 0.1W
Длина провода | 5米（Стандартное оборудование） | 5米（Стандартное оборудование） | 5米（Стандартное оборудование） | 5米（Стандартное оборудование） | 5米（Стандартное оборудование）
Поддерживает ли совместимость с проигрывателем |  |  |  |  | 
Поддерживает ли совместимость с многофункциональным устройством |  |  |  |  | 
Фоточувствительный датчик SSR-L29/16
Датчик температуры и влажности SSR-TEMP
Датчик дыма SSR-SMOG
Датчик качества
воздухаSSR-PM
Датчик шума SSR-NOISE

## Slide 19: Контактная информация
Зарубежные социальные медиа
Европа
E-mail: support_europe@lednets.com
Америка
E-mail: support_us@lednets.com
Россия
E-mail: support_rus@lednets.com
Ближний Восток
E-mail: support_mea@lednets.com
Азиатско-Тихоокеанский регион
E-mail: support_ap@lednets.com
Латинская Америка
E-mail: support_latam@lednets.com
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
TikTok

## Slide 20
股票代码
301391
4008 770 775
卡莱特云科技股份有限公司
官方网站：www.colorlightinside.com
总部地址：深圳市南山区西丽街道万科云城三期C区八栋A座37-39层
全国服务热线
官方微信公众号
版本号：20240516
官方网站